# 1. Introdução

O PRODUTO ANTIPATINAGEM DE CORREIAS é um produto polimérico de alta viscosidade especificamente formulado para proporcionar um revestimento pegajoso com aderência tenaz, para prevenir a patinagem em correias e transportadores industriais.

# 2. Onde utilizar

Em todas as aplicações para a eliminação da patinagem em condições dinâmicas. Este produto foi concebido para utilização em todos os tipos de transportadores e correias, incluindo os tipos em "V", redondos e planos.

3. Onde não utilizar

- Sem restrições significativas

4. Vantagens

- Adequado para utilização em todas as correias e transportadores

- Aumentos instantâneos na potência de transmissão

- Redução do consumo de energia.

- A excelente aderência e alta viscosidade previnem a separação centrífuga

- Ajuda a reduzir rangidos e chiadeiras

- Prolonga a vida útil da correia e do transportador.

- Resistente à oxidação

- Facilidade de remoção.

5. Propriedades físicas [base de produto antipatinagem de correias, exceto onde indicado]

| Aspeto | Secagem de um líquido incolor para um estado viscoso e pegajoso |
| --- | --- |
| pH | Não aplicável |
| Gravidade específica | 0,785 +/- 0,015 @ 20 °C |
| Viscosidade | Líquido ligeiramente viscoso |
| Não voláteis % m/m | 45-55 |
| Conteúdo ativo % m/m, conforme fornecido | 15-25 |
| Inflamabilidade, como fornecido | Extremamente inflamável, ponto de inflamação inferior a -20 °C. |
| Dados de composição, conforme fornecido | Solução de poliisobutilenos, em nafta [petróleo], leve tratado com hidrogénio, num propulsor de butano/isobutano/propano. |
| Temperatura de serviço | Concebido para utilização entre temperatura ambiente e 130 °C. |

- Detalhes de aplicação

Agite bem a lata antes de usar. Segure na vertical e pulverize uniforme e diretamente sobre a superfície.  Deixe secar e desenvolver adesividade completa antes de usar o equipamento tratado.

- Disponibilidade

Aerossóis de 400 ml

B049943, Novembro de 2010.