- Introducción

Una gama de acabados acrílicos diseñados para igualar los acabados del equipo original en una selección de vehículos comerciales populares.  Estos acabados proporcionan un recubrimiento resistente y de alto brillo con una adhesión excepcional, especialmente cuando se utilizan junto con las imprimaciones Hycote [XUK452 - 454] o las imprimaciones acrílicas para carrocerías Hycote [XUK425 - 427].

| Furgoneta AA, amarillo [XUK480] | Ford Gentian, azul [XUK482] | Furgoneta Ford, blanco [XUK479] |
| --- | --- | --- |
| Mercedes, blanco[XUK483] | Furgoneta de Correos, rojo [XUK481] |

- Dónde utilizar

En todo tipo de paneles de carrocería de automóviles para trabajos de rectificación y reparación.

- Dónde no utilizar

- En superficies pretratadas con imprimaciones de composición desconocida, sin haber comprobado primero la idoneidad de uso.

- Ventajas

- Excelente poder de cubrición

- Excelente durabilidad

- Excelente resistencia a la luz solar y la decoloración

- Excelente adhesión a superficies imprimadas

5. 	Propiedades físicas [bases de acabado de color exacto, a menos que se indique lo contrario].

| Apariencia | Líquidos de color con el olor característico a disolvente de pintura. |
| --- | --- |
| pH | No aplicable |
| Gravedad específica | No aplicable |
| Viscosidad | Líquidos poco densos |
| No volátiles % m/m | 35 - 45 |
| Contenido activo, % m/m, en el suministro | 10 - 20 |
| Inflamabilidad, en el suministro | Extremadamente inflamable, punto de inflamación inferior a -20 °C |
| Datos de composición, en el suministro | Solución de una resina acrílica en disolventes, con diversos pigmentos, plastificantes y agentes humectantes dispersos en un propelente de butano/propano/isobutano. |
| Contenido orgánico volátil en el suministro | Conforme a la directiva de la UE 2004/42/CE |
| Temperaturas de servicio | Hasta 80 °C |
| Temperaturas de aplicación | 15 - 25 °C |

6. Detalles de aplicación

Limpiar la zona de imprimación a tratar para retirar cualquier residuo de polvo, suciedad, grasas o aceites, utilizando un paño impregnado con limpiador para frenos Hycote [XUK302], aguarrás o disolvente, o un paño específico, y dejar secar.

Si es necesario, lijar la superficie ligeramente para alisarla utilizando papel abrasivo en húmedo y en seco de grado 1200, y un disolvente tratado tal y como se describe anteriormente para eliminar el polvo.

Agitar bien el bote durante al menos dos minutos. Volver a agitar regularmente durante su uso.

Aplicar con moderación a una distancia de 20 a 25 cm. Aplicar un mínimo de dos capas o las que sean necesarias para lograr una cobertura total y uniforme, dejando de 10 a 15 minutos entre cada aplicación.

Dejar secar durante 24 horas para que la pintura alcance la máxima dureza.

Cuando se termine de usar, dar la vuelta al bote y presionar el actuador durante unos segundos para evitar el bloqueo de la boquilla.

Respetar la limitación de uso que se indica en el apartado 3.

    - Disponibilidad

Aerosol de 400 ml

B084020/1/2/3/100021 Febrero de 2012.